Zał nr 3

SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  (ST)

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO MODERNIZACYJNYCH W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SANITARNYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH WRAZ Z CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI OPS DLA DZIELNICY  URSUS M. ST. WARSZAWY  Z SIEDZIBĄ W BUDYNKU PRZY PLACU CZERWCA 1976 ROKU NR 1  W WARSZAWIE

Inwestor:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Plac Czerwca 1976r Nr 1

02-495 Warszawa

KLASYFIKACJA  ROBÓT  ZAMÓWIENIA

wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

Przedmiotowe zamówienie publiczne obejmuje swym zakresem :

Dział 45000000-7 – Roboty budowlane w następujących grupach, klasach i kategoriach :

- Grupa 45453000-7             Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie remontów

45453100-8  	 Roboty renowacyjne

45410000-4            Tynkowanie

45421111-5            Instalowanie futryn drzwiowych

45111220-5            Roboty w zakresie usuwania gruzu

45431100-8            Kładzenie terakoty

45442100-8            Roboty malarskie

45431200-9            Kładzenie glazury

45432111-5            Kładzenie wykładzin elastycznych podłogowych

45421124-9            Instalowanie drzwi

45442000-7            Nakładanie powierzchni kryjących

PRZEDMIOT I  ZAKRES ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w remontowanej placówce :

- Modernizacja układu łazienek z wymianą zniszczonych urządzeń sanitarnych

- Remont powłok malarskich i wykładzin podłogowych pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych przy nich i modernizowanych łazienek

- Wymiana stolarki drzwiowej pomieszczeń

- Wymiana wykładzin podłogowych istniejących na PCV typu Tarket Optima

- Wymiana wykładzin ceramicznych ściennych i podłogowych nowymi ściankami

2. Istniejący stan i jego ocena

Budynek użytkowy 5-o piętrowy wybudowany w technologii murowanej z ramami i klatkami żelbetowymi. Siedziba OPS usytuowana na 2 kondygnacji w/w budynku  wymaga działań w zakresie robót remontowo modernizacyjnych pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i modernizacji łazienek dla potrzeb OPS dla Dzielnicy Ursus  usytuowanego w Warszawie przy placu Czerwca 1976 roku nr 1 jw.

3. Zakres robót składający się na przedmiot zamówienia – określa ;

* Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót

* Przedmiar robót

4. Warunki wykonania zamówienia:

* niniejsza „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót”

* wymagania Zamawiającego odnośnie kolorystyki i istotne postanowienia umowy na

realizację zamówienia publicznego

* etapowość wykonywania prac pozwalająca na ciągłe działanie siedziby polegającą na:

a/wykonaniu od 2 do 4 pomieszczeń na gotowo w/g wskazań inwestora i dopiero

przystąpienie do kolejnego wskazanego przez inwestora etapu

b/ wykonywaniu robót w newralgicznych pomieszczeniach w dni wolne od pracy

siedziby tj. weekendy z oddaniem na gotowo w poniedziałek rano : między innymi

kasa, serwerownia z przyległym pokojem, korytarz

c/pomimo p.pkt. a i b utrzymaniu ciągłości robót aż do zakończenia

5. Ogólny opis robót składających się na zamówienie w całości lub wybranej części :

Zakres prac :

- Wymiana drzwi wejściowych do pokoi na drzwi w technologii wzmocnionej okleinowane z futrynami nakładanymi

- Wymiana drzwi wewnętrznych pokojowych na nowej generacji drewnopodobnych okleinowanych wraz z futrynami

- Wymiana istniejących wykładzin podłogowych przemysłowych rulonowych PCV lub dywanowych na przemysłowe PCV zgrzewane typ "Tarket Optima" z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm

- likwidacja listwowania  przypodłogowego istniejących wykładzin podłogowych

- Demontaż istniejących drzwi wejściowych do pokoi

- Zamurowanie i otynkowanie  otworów po zdemontowanej stolarce drzwiowej w likwidowanym  WC gości

- Wymiana zużytych urządzeń sanitarnych ( zlewy, umywalki, kompakty i kabiny prysznicowe

- wyburzenie ścianek kabin WC w łazience personelu z przebudową w nowej konfiguracji jako murowane

- Malowanie emulsyjno- akrylowe pow. ścian i sufitów

- Wymiana kratek wentylacyjnych

- Uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach z wywozem odpadów

- Wywóz gruzu na odl. 30 km

- Wymiana wykładzin podłogowych terakota w proj łazience

- Wymiana wykładzin ścian typu glazura proj łazienka

- Wymiana kabin z brodzikami pom. łazienek : dla niepełnosprawnych

- Wstawienie drzwi typowo łazienkowych w ściance do pom. WC w proj. łazience

- Wymiana drewnianych istniejących odboi i  zabezpieczeń naroży ścian ciągów komunikacyjnych na listwy z Tarketu jak na podłodze

- Wymiana zlewów na umywalki : zwykle naw przedsionku łazienki i narożne w proj. kabinach WC

- Wymiana  instalacji w modernizowanych łazienkach ( z wyjątkiem instalacji elektrycznych).

- Wynoszenie i ponowne wnoszenie z ustawieniem wyposażenia pokoi podczas remontu

- Ochrona folią stolarki okiennej, wynoszonych z remontowanych pomieszczeń mebli i urządzeń  parapetów podczas prowadzonych prac

- Przygotowanie i malowaniu kasetonów sufitu podwieszanego korytarzy

- utrzymywanie porządku przy prowadzonych pracach

Materiały :

2. Zaprawa cementowo wapienna tynkarska

3. Farba zmywalna emulsyjno akrylowa do wnętrz

4 Drzwi jednoskrzydłowe okleinowane z okuciami i futryną wew. drewnianą okleinowaną

5. Drzwi pełne okleinowane wzmocnione z okuciami nowej generacji  wewnątrz pokojowe wraz z futrynami regulowanymi

6. Glazura szkliwiona o wym. 30x30cm w proj. łazience

7. Terakota o wym. 30x30 cm w proj. łazience

8.Wykładzina PCV zgrzewana przemysłowa typ Tarket

9. Klej do zgrzewania wykładziny podłogowej jw.

10. Kompakt WC kompletny

11. Umywalki porcelanowe na wspornikach ścienne porcelanowe: zwykłe bądź narożne

12. Płyta GK wodoodporna gr 1.25 cm na ruszcie stalowym z wygłuszeniem wełną i rusztem

wzmocnionym w miejscu zabudowy pionu kanalizacji tranzyt WC w  proj. łazience

14. cegła budowlana czerwona pełna

15. Gips budowlany szpachlowy

16. cement portlandzki 350

17. Ruszt metalowy do ścianek GK

18. Klamki z szyldami

19. Drzwi łazienkowe z elementami wentylacji w dolnej partii wraz z futryną

20 Zaprawy i kleje

21. Wylewki samopoziomujące pod wykładziny Tarket

22. Lustra do zabudowy w glazurze

23. Baterie umywalkowe i natryskowe

24. zawory kątowe do spłuczek WC

25. WC typ kompakt kompletne z deską sedesową

27. elektryczne osuszacze dłoni

28. pojemniki na płynne mydło

29 uchwyty na papier toaletowy

30, kosze na papier itp

31. klej do spoinowania wykładziny Tarket

32. blat konglomerat do umywalek zwykłych przedsionek  proj. łazienki

SPIS TREŚCI

ST.O – Wymagania Ogólne realizacja zamówienia

1.Przedmiot zamówienia   	     str.  1- 3

2.Materiały      	     str.  4

3.Wstęp  ST                                                                                                        str.   5- 8

4.Transport                                                                                                         str.        8

5.Wykonanie robót                                                                                             str.        8

6.Kontrola jakości                                                                                              str.        9

7.Obmiar robót                                                                                                   str.      10

8.Odbiór robót                                                                                                    str.   10-11

9.Sposób wyceny                                                                                                str.      11

Oznaczenia i skróty :

STWiO – Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót bud.

ST.O – Specyfikacja – Wymagania Ogólne

SST…  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

ITB -  Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zapewnienia Jakości

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

1. WSTĘP

Przedmiotem poniższej specyfikacji, określanej ST.O są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót wynikających z opracowania PN.:

Remont adaptowanych pomieszczeń lokalu użytkowego OPS w zakresie robót elektrycznych, sanitarnych i budowlanych w budynku przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1 w Warszawie

Zakres Stosowania ST.O

Niniejsza Specyfikacja stanowi część składową dokumentów określających zamówienie na roboty - SIWZ ( specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) dla wyceny oferowanych przez wykonawcę kosztów realizacji zamówienia – umowy na realizację zamówienia dla realizacji przedmiotu umowy i rozliczenia należnego wynagrodzenia

1.1. Określenia podstawowe użyte w niniejsze specyfikacji

- winny by rozumiane zgodnie z niżej zdefiniowanym znaczeniem:

1.3.1.budynek- obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, w przypadku przedmiotowego zamówienia – budynek mieszkalny wielorodzinny trzy klatkowy czterokondygnacyjny przy ul. Węgierskiej 1 w Warszawie

1.3.2.roboty budowlane –należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na modernizacji i remoncie lub rozbudowie obiektu budowlanego

1.3.3.remont –wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego

1.3.4.teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty remontowe wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy

1.3.5.dokumentacja budowy – zestaw dokumentów obejmujący :

- dziennik realizacji zamówienia(wydany Wykonawcy przez Zamawiającego) wraz z   załączonymi-rysunkami i opiniami służącymi realizacji robót oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów dostarczonych do wbudowania zgodnie z wymogami przepisów

*protokoły odbiorów częściowych i końcowych

*książka obmiarów dla robót, których strony w zawieranej umowie ustaliły rozliczanie na zasadzie ilościowo- kosztorysowej

1.3.6. aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana perz uprawnioną do tego jednostkę, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie

1.3.7. właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlany lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości

1.3.8 dziennik realizacji zamówienia – dokument wydany przez Zamawiającego

1.3.9 kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę

1.3.10 Księga obmiarów – akceptowana przez inspektora nadzoru książka( zeszyt z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w księgę obmiarów wymagają datowania, podlegają niezwłocznemu potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.3.11  materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane- niezbędne do wykonania robót zgodne ze specyfikacjami technicznymi

1.3.12. polecenie Inspektora nadzoru –wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

1.3.13 przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z           SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy –Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach   umowy przekaże Wykonawcy teren budowy; wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej w budynku, wskaże pomieszczenie udostępnione Wykonawcy na określony umową czas realizacji zamówienia na potrzeby zaplecza socjalno-magazynowego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów poboru i pomieszczenia zaplecza do chwili odbioru końcowego robót .

Uszkodzone lub zniszczone elementy i urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt, udostępnione pomieszczenia zaplecza Wykonawca odda Zamawiającemu w stanie niepogorszonym.

1.4.2. Zgodność robót z SST, STWiO oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią integralną część postanowień umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności ustalona istotnymi postanowieniami Umowy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z zamówieniem Zamawiającego.

Wielkości określone w dokumentacji przetargowej będą uważane za wartości docelowe, których dopuszczalne są odchylenia jedynie w ramach dopuszczalnych przedziałów tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i STWiO ,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z e Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a mieć będą wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały wymagają zastąpienia innymi, a elementy wykonane powinny być rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, chyba że odrębnym stanowiskiem Zamawiającego zostanie to ustalone inaczej.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy (remontu)

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy ( remontu) w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót i użytkowników budynku.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.

1.4.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na ich terenie oraz będzie unikać stwarzania uciążliwości wynikających z następstwa niewłaściwego sposobu działania. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.4.5. Ochrona Przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony ppoż. materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie miejsca robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  działanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w złożonej ofercie.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę przekazanej części budynku i robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego robót

2.Materiały

  - Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,

Zamawiania materiałów i przedstawi odpowiednie aprobaty techniczne oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiały i wyroby budowlane powinny spełniać wymagania określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac remontowych powinny posiadać atesty lub certyfikaty i stanowić jednolity system w przypadku BSO.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zaakceptowane przez Zamawiającego materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjęcia przez stronę Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i wyrobów niedopuszczonych do wbudowania, niezależnie od ustalonych umową kar na okoliczność opóźnienia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Z uwagi na ograniczone możliwości składowania w miejscu budowy Wykonawca

Powinien przewidzieć ich sukcesywną dostawę w miarę potrzeb budowy.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zakresowi robót. Od wykonawcy wymaga się zagwarantowania liczby i wydajności sprzętu w sposób gwarantujący przeprowadzenia robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca odpowiada za zapewnienie środków transportu w ilości i rodzaju, które będzie zapewniać przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym w umowie.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za zgodność z certyfikatami i wymaganiami  SST, PZJ uzgodnioną z Zamawiającym.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

.

  - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania próbek materiałów użytych podczas realizacji zadania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy za którą nie będzie pobierał dodatkowych opłat.

  - Ocena zgodności materiałów dopuszczenie ich do wbudowania

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia przez Wykonawcę tylko te wyroby i materiały na które przed wbudowaniem Wykonawca dostarczy wymaganą właściwymi dla nich dokumentami odniesienia ( normami lub aprobatami technicznymi) dokumentację o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

  - Dokumenty budowy

- Dziennik realizacji zamówienia wydanego przez Zamawiającego

Dziennik realizacji zamówienia jest to dokument obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika realizacji zamówienia spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku realizacji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznych aspektów budowy.

Do dziennika realizacji należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów budowy

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót

- dane dotyczące jakości materiałów

- inne istotne informacje dotyczące prowadzonych robót

- Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również niżej wymienione:

- protokóły przekazania terenu budowy

- protokóły odbioru robót

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę stale na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego .

7.      OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar robót gotowych lub ulegający zakryciu będzie przeprowadzony z częstotliwością stosowną do postępu robót.

  - Zasady określenia ilości robót

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów robót musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót

Zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:

> odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

> odbiorowi częściowemu zakończonych elementów robót

> odbiorowi końcowemu

> odbiorowi gwarancyjnemu

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla elementu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

  - Odbiór końcowy

    - Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, ilości i jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika realizacji zamówienia. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- książki obmiarów

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- SPOSÓB WYCENY

Wykonawca winien dokonać własnej kalkulacji ofertowych zryczałtowanych cen jednostkowych (netto) w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych, z uwzględnieniem w nich wszelkich niezbędnych nakładów i kosztów związanych z wykonaniem poszczególnych robót składających się na przedmiot zamówienia oraz organizacja robót i dostaw z uwzględnieniem uwag i opisów przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, a w szczególności :

- robocizna bezpośrednia wraz z narzutami

- wartość materiałów niezbędnych do użycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

- koszt pracy sprzętu z narzutami z uwzględnieniem jednorazowych kosztów dostawy i montażu sprzętu do robót i jego usunięcie po zakończeniu robót

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- niezbędne rusztowania, zabezpieczenia i osłony na czas wykonania robót

- usunięcie z obiektu materiałów z rozbiórki, wraz z nakładami i opłatami związanymi ze zdaniem odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach

- koszt zachowania miejsca budowy w należytym porządku

- koszty wykonania zabezpieczeń części budynku w którym nie są wykonywane prace

- inne koszty związane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robót

Za kompletność skalkulowania nakładów i ujęcia ich w oferowanych cenach jednostkowych odpowiada Wykonawca.

Podstawą określenia ceny wykonania zamówienia są ceny jednostkowe zaoferowane dla określonych przedmiarem pozycji robót. Łączna cena ofertowa wykonania zamówienia winna by wynikiem kosztorysu ofertowego sumującego wyceny wszystkich robót (pozycji przedmiaru) składających się na przedmiot zamówienia. Przyjęty przez strony w zawartej umowie kosztorys jest podstawą określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wymagany sposób rozliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia określa Zamawiający w umowie. Podczas wykonywania prac budowlanych dotyczących zamówienia będą obowiązywały wszystkie warunki zawarte w książce Pt: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – część I Roboty Ogólnobudowlane ; Wydawnictwo Katalogów i cenników Sekocenbud.

Roboty remontowe kolorystykę malowanych i okładanych  ścian jak i zakup i montaż stolarki należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Podczas realizacji zamówienia wykonywane będą roboty budowlane, których charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia uczęszczających do placówki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.( Dziennik Ustaw Nr 120) przed rozpoczęciem robót powinien być opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku Budowy.

SST.0  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy ( remontu) w okresie trwania realizacji zamówienia aż do jego zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające (poręcze, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót) użytkowników budynku stosownie do warunków wykonania robót określonych przez Zamawiającego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy( remontu) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną oferty. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty przy kalkulacji ofertowych cen jednostkowych robót, podawanych w kosztorysie ofertowym.

Przyjmować się będzie, że koszty te są uwzględnione przez Wykonawcę zastosowaniem odpowiedniej indywidualnej wysokości narzutów.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zakres robót wg przedmiaru kosztorysu inwestorskiego załączonego do niniejszej specyfikacji - z podjęciem robót wg zakresów kosztorysów.